## Slide 1: Präsentation über IoT und MQTT
Damon Spinder, Kevin Krauss

## Slide 2: Gliederung
Die verschiedenen Komponenten einer IoT-Anwendung
  IoT-Geräte
  Gateway / Hub
  Kommunikationsprinzipien
  Kommunikationsprotokolle
  Broker
  Backend / Cloud-Plattform
Vorstellung einer IoT-Anwendung
Das MQTT-Protokoll
  Quality of Service
Senden und Empfangen von MQTT-Nachrichten in C#
  Wie kann die Datenübertragung gesichert werden?

## Slide 3: Die Komponenten einer IoT-Anwendung
IoT-Anwendungen bestehen aus einigen verschiedenen Komponenten
IoT-Geräte (Devices)
Gateway
Kommunikationsprinzipien / Kommunikationsprotokolle
Broker
Backend / Cloud-Plattform

## Slide 4: IoT-Geräte (Devices)
Physische Geräte (Sensoren und Aktoren)
Beispiele: Temperatursensoren
      Bewegungssensoren
      Kameras
      Smart-Thermostate

## Slide 5: Gateway
Brücke zwischen Devices und dem Internet / Cloud
Aufgaben
  Datenaggregation
  Protokollübersetzung
  Sicherer Transport

## Slide 6: Kommunikationsprinzipien
4 Prinzipen der Kommunikation
  Pull Prinzip
  Push Prinzip
  Publish und Subscribe Prinzip
  Mesh Prinzip

## Slide 7: Kommunikationsprotokolle
TCP/IP
  IP
  TCP/UDP
  Anwendungsebene
  Fazit
HTTP/HTTPS
  HTTP
  HTTPS
  Fazit

## Slide 8: Backend / Cloud-Plattform
Besteht aus mehreren Komponenten
  Datenbanken
  Analysewerkzeuge
  Dashboards zur Visualisierung
  Steuerungssysteme für Geräte

## Slide 9: Vorstellung einer IoT-Anwendung

## Slide 10: Das MQTT-Protokoll
Versendet nur geringe Datenmenge  Für die meisten Geräte geeignet
Authentifizierung möglich
Verschlüsselung über SSL/TLS möglich
Kommunikation nach Publish/Subscribe Prinzip
Nachrichten werden zu Topics gesendet/von Topics empfangen
  Hierarchisch Strukturiert
  Mehrere Topics über Wildcard abonnieren
  Beispiel:
    Sensors/temperature/livingroom
    Sensors/temperature/kitchen
    Sensors/temperature/#

## Slide 11: Quality of Service (QoS)
Legt fest, wie oft eine Nachricht vom Broker empfangen wird.
3 verschiedene Stufen
  At most once (Maximal einmal)
  At least once (Mindestens einmal)
  Exactly once (Genau einmal)

## Slide 12: Implementation eines C# Clients zum senden und empfangen von MQTT-Nachrichten

## Slide 13: Wie kann die Datenübertragung gesichert werden?
Kommunikation mit TLS/SSL verschlüsseln
Zertifikat für Server und/oder Client verwenden
  Server und Client sind eindeutig identifizierbar
Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriffen

## Slide 14: Ein Zertifikat mit OpenSSL erstellen
Privaten Schlüssel erstellen
  openssl genrsa –out private.key 2048
Zertifikatsanforderung (CSR) erstellen
  openssl req -new -key private.key -out request.csr
Zertifikat erstellen
  openssl x509 -req -in request.csr -signkey private.key -out certificate.crt -days 365

## Slide 15: Ein Zertifikat in C# anwenden